## Slide 1: Video
Technické údaje

## Slide 2: Otázky určující formát videa
Vysílací normy
Formát obrazu
Kvalita obrazu

## Slide 3: Vysílací normy

## Slide 4: Formát obrazu (4:3, 16:9)
720 x 576 bodů – DVD formát
1024 x 720 bodů – HD DVD formát
1920 x 1080 bodů – full HD DVD formát

## Slide 5: Kvalita videa
Je dána:
  Datový tok (Mbit/s)
  Rozlišení
  Počet snímků (minimálně 25)
  Kvalita zvuku
Volíme mezi kvalitou a velikostí souboru

## Slide 6: Formáty médií
 | Rozlišení | Datový tok | Komprese | Zvuk
VHS | 352x288 | 2400 |  | 
VCD | 352x288 | 1150 | MPEG1 | 16bit, st. 44.1 kHz
SVCD | 480x576 | 2400 | MPEG2 | 16bit, st. 44.1 kHz
DVD | 720x576 | 6000 | MPEG2 | 16bit, st. 48 kHz
MicroDV | 720x576 | 10000 | MPEG2 | 16bit, st. 48 kHz

## Slide 7: Formáty videa

## Slide 8
AVI:
  Nejstarší formát pro PC
  Dnes velice rozšířen
  Max. velikost 4 GB
  Vhodný pro úpravy
MOV:
  Vylepšené avi
  Primárně pro Apple Macintosh
  Používán ve fotoaparátech a mobilních telefonech

## Slide 9
MJPEG
  Zkratka motion JPEG (pohyblivé obrázky)
  Dobrý pro střih – nezávislý sled snímků
  Velká komprese

## Slide 10
MPEG
  Motion pictures experts group
  Nezávislý na platformě
  Vhodný pro přenos
    MPEG-1: srovnatelný s kvalitou VHS kazet
      Zahrnuje kompresní formát MP3
    MPEG-2: nejpoužívanější – vysílání TV
    MPEG-4: přenos videa po internetu
    MPEG-7: používá XML pro ukládání metadat

## Slide 11
H261
  Pro přenos po telefonní lince (ISDN)
Matrjoška (*.mkv)
  Svobodný multimediální kontejner
  Nejlepší kódovací algoritmus
  Vhodný pro archivaci

## Slide 12: DVD, DivX a Xvid

## Slide 13: Důvody vyvinutí DVD
Požadavky producentů:
  Vyšší kvalitu videa
  Více místa na disku oproti CD
  Více zvukových stop (3-5)
  Vícejazyčné titulky
  Rozdělení filmu do kapitol, menu

## Slide 14: Standard DVD
Komprese MPEG-2
Norma PAL
Rozlišení 720x576 bodů, poměr 4:3, 16:9
Zvuk standard 5.1
Titulky jako průsvitné obrázky

## Slide 15: Struktura disku
DVD disk
Video_TS
(video disk)
*.IFO
*.BUP
*.VOB
Informace o VOB
Záloha IFO
Vlastní video (tzv. kontejner)
Audio_TS
(audio disk)
Audio soubory

## Slide 16: DivX
Kodek s kompresí MPEG-4
Původně pirátský formát, dnes zpoplatněn
Vysoká kvalita / vysoká komprese
  Proto je často používán pro přenos na P2P sítích
Koncovka *.avi

## Slide 17: Xvid
Dříve XviD
Kodek kompatibilní s MPEG-4
Open-source
Původně založený na OpenDivX

## Slide 18: Digitální videokamery a střih videa

## Slide 19
Mini DV
  Záznam na magnetickou pásku
  Nedochází ke kompresi
Mini DVD
  Přímé vypalování na mini DVD disk
  Moc se nepoužívá
  Krátká doba záznamu

## Slide 20
HDD
  Energeticky náročné
  Dlouhá doba záznamu
  Nízká odolnost proti otřesům
Paměťové karty
  Malá energetická náročnost
  Nižší kvalita než mini DV

## Slide 21: Střih videa
Lineární:
  Filmový pás (nemůže se vrátit zpět)
Nelineární:
  Pomocí PC
    Např Sony Vegas