## Slide 1: Video
Technické údaje
Lukáš Činčár, Michal Smetana

## Slide 2: Kvalita videa
Kvalitu videa ovlivňují následující specifikace:
  Kvalita zvuku
  Datový tok – množství digitálních dat přenesené za určitou časovou jednotku (Mbit/s)
  Rozlišení – (viz. Formát obrazu)
  Frame rate – počet smínku za sekundu(FPS), dnešní standart 25FPS nebo 29,97FPS
  Prokládání – prokládané – snímek rozdělen na dva půlsnímky, první obsahuje liché, druhý pak jen sudé řádky
          – progresivní – půlsnímky neobsahuje

## Slide 3: Formát obrazu (4:3, 16:9)
720 x 576 bodů – DVD formát
1024 x 720 bodů – HD DVD formát 4:3
1280 x 720 bodů – 720p, HD 16:9
1920 x 1080 bodů – 1080p, Full HD 16:9
3840 × 2160 bodů – 2160p, 4K HD 16:9

## Slide 4: Vysílací normy

## Slide 5: Formáty médií
 | Rozlišení | Datový tok | Komprese | Zvuk
VHS | 352x288 | 2400 |  | 
VCD | 352x288 | 1150 | MPEG1 | 16bit, st. 44.1 kHz
SVCD | 480x576 | 2400 | MPEG2 | 16bit, st. 44.1 kHz
DVD | 720x576 | 6000 | MPEG2 | 16bit, st. 48 kHz
MicroDV | 720x576 | 10000 | MPEG2 | 16bit, st. 48 kHz

## Slide 6: Důvody vyvinutí DVD
Požadavky producentů:
  Vyšší kvalitu videa
  Více místa na disku oproti CD
  Více zvukových stop (3-5)
  Vícejazyčné titulky
  Rozdělení filmu do kapitol, menu

## Slide 7: Standard DVD
Komprese MPEG-2
Norma PAL
Rozlišení 720x576 bodů, poměr 4:3, 16:9
Zvuk standard 5.1
Titulky jako průsvitné obrázky

## Slide 8: Struktura disku
DVD disk
Video_TS
(video disk)
*.IFO
*.BUP
*.VOB
Informace o VOB
Záloha IFO
Vlastní video (tzv. kontejner)
Audio_TS
(audio disk)
Audio soubory

## Slide 9
Nejčastěji využívané formáty videa:
  *.AVI
  *.MOV
  *.MPEG
  *.MKV(matrjoška)
  *.WMV
  *.MP4
Formáty videa

## Slide 10
AVI
  Nejstarší formát využívaný v PC
  Původně 160x120, 15FPS
  Dnes nejvyužívanější formát
  Vhodný pro úpravy
  Dnes bez omezení velikosti využitím NTFS formátování
MOV
  Vylepšené *.avi
  Původně vytvořen pro Apple Macintosh
  Používán ve fotoaparátech a mobilních telefonech, v poslední době nahrazeno *.mp4
FORMÁTY VIDEA

## Slide 11
MPEG
  Motion Pictures Experts Group
  Nezávislý na platformě
  Ztrátová komprese
  Vhodný formát pro přenos
    MPEG-1: 352 x 288, 30FPS
    MPEG-2: dat. rok až 100Mbit/s – digi TV, profi studia
    MPEG-4: 10kbit/s – 1Mbis/s, přenos videa po internetu
    MPEG-7: pro popis dat s multimediálním obsahem
FORMÁTY VIDEA

## Slide 12
Matrjoška (*.mkv)
  Svobodný multimediální kontejner
  Nejlepší kódovací algoritmus
  Vhodný pro archivaci
  Dokáže pojmout několik audio stop včetně prostor. zvuku
  Přípony:
    *.mkv
    *.mka
    *.mk3d
    *.mks
FORMÁTY VIDEA

## Slide 13: Formáty videa
WMV
  Vyvinut společností Microsoft
  Původně vyvinut pro online streamování jako konkurence pro RealVideo
MP4
  Moderní alternativa pro *.avi
  Součást standartu MPEG-4
  Oproti *.avi obsahuje více titulků, zvukových stop, 3D objektů nebo menu

## Slide 14: kodek
Ztrátový
  DVD
  DIVX
  XVID
Bezztrátový
  Huffyuv
  FFV1
  Lagarith
  LCL
PC program nebo HW zařízení které kóduje a dekóduje video do/z určitého formátu, obvykla za účelem zmenšení objemu dat.
Ukládá se do tzv. multimediálního kontejneru, který umožňuje kombinovat různé multimediální datové soubory(audio, video, titulky).

## Slide 15: DivX
Kodek s kompresí MPEG-4
Původně pirátský formát, dnes zpoplatněn
Vysoká kvalita / vysoká komprese
  Proto je často používán pro přenos na P2P sítích
Koncovka *.avi

## Slide 16: Xvid
Dříve XviD
Kodek kompatibilní s MPEG-4
Open-source
Původně založený na OpenDivX

## Slide 17
Mini DV
  Záznam na magnetickou pásku
  Nedochází ke kompresi
  Dříve nejvyužívanější typ.
Mini DVD
  Přímé vypalování na mini DVD disk
  Krátká doba záznamu
  Málo využívaný, převažují HDD/Pam. kartou
Digitální videokamery

## Slide 18
HDD
  Energeticky náročné
  Dlouhá doba záznamu
  Nízká odolnost proti otřesům
Paměťové karty
  Malá energetická náročnost
  Nižší kvalita než mini DV
  Pomalý zápis pro plynulé Full HD video.
Digitální videokamery

## Slide 19: Střih videa
Lineární:
  Pomocí filmové pásky – nelze vrátit provedené změny
Nelineární:
  Digitální úprava videa v PC
    Např. Sony Vegas, MS Movie Maker(freeware)