## Slide 1: Video
Netík Pavel, Šilhavý David

## Slide 2: Video?
V podstatě je to název pro stopu po sobě jdoucích snímků za účelem zobrazení nějakého pohybu.
Pojem video společně označuje digitální (MPEG, Digital Betacam, D3, DV) a analogové (VHS, Betacam, Quadruplex) způsoby ukládání obrazových záznamů.
Podle eng. wiki: medium pro záznam, přehrávání a vysílání pohyblivých vizuálních snímků

## Slide 3: Typické vlastnosti videa
Frame rate - počet snímku zobrazených za sekundu
Prokládání:
  prokládané: snímek rozdělen na 2 půlsnímky, jeden obsahuje liché řádky, druhý sudé
  progresivní: bez půlsnímků
Rozlišení - šířka x výška, udáváno v pixelech
Poměr stran - (aspect ratio), poměr vodorovné a svislé strany
Barevná hloubka
Datový tok - množství přenesených bitů za každou sekundu
  CBR - konstantní, stejná velikost snímků - větší velikost souboru
  VBR - proměnný, podle komprese, náročnější části videa na pohyb = větší datový tok

## Slide 4: Software pro editaci
Windows Movie Maker
Adobe Premiere
Lightworks
iMovie

## Slide 5: Typy přenosných médií
Analog:
  magnetická páska (VHS, Betamax)
Digitální:
  magnetická páska (D-VHS)
  diskové (DVD, Blu-Ray)
  různá jiná média schopná ukládat digitální soubory
Dále lze také vysílat video
  rádiový přenos
  kabelový přenos

## Slide 6: Kódování videa
formát kódování videa:
  formát obsahu pro ukládání nebo přenos digitálního videa
  určený standartem, který popisuje jeho obsah kvůli zachování kompatibility formátu
kodek:
  hw zařízení nebo sw program, pomocí kterého se kóduje nebo dekóduje video (nebo zvuk) do určitého formátu
  Konvertuje nekomprimovaný formát do komprimovaného nebo naopak

## Slide 7: Formáty kódování videa
MPEG-1 Part 2 - (93), 352x288 30fps, video CD, digital cable / satellite TV
H.262 / MPEG-2 Part 2 - (95), DVD video, DVB
H.263 - (96), pro videokonference, záznamy na mobilních telefonech (3GP)
MPEG-4 Part 2 / MPEG-4 ASP - (99), video na internetu
H.264/MPEG-4 AVC/ part 10 - (03), dnes nejpoužívanější, 1.5x - 2x efektivnější komprese oproti MPEG-4 ASP, HD DVD, Blu-ray, HDTV DVB...
VC-1 - (06), Microsoft..
H.265/MPEG-H HEVC - (13), snížil datový tok oproti H.264 na polovinu při stejném rozlišení, UHDTV

## Slide 8: Video kontejnery
soubor obsahující ze základu video a zvuk, případně může obsahovat ještě stopy titulky, více stop zvuku, navigační menu
kontejnery mají obvykle podporu více než jednoho formátu kódování videa
AVI - Microsoft, .avi
Matroska - .mkv
MP4 - MPEG- 4 part 14, .mp4
MXF - .mxf
Ogg - .ogg
QuickTime - .mov, . qt

## Slide 9: Typy komprese
dle ztráty dat:
  ztrátové
  bezztrátové
dle práce se snímky:
  Intraframe - pro každý snímek zvlášť komprese
  Interframe - komprese mezi snímky
    klíčový snímek, následně snímky pouze s rozdíly oproti původnímu, netřeba zobrazit statické pozadí nebo nepohyblivý předmět

## Slide 10
Děkujeme za pozornost!