## Slide 1: Video
Autor: Tomáš Bártů

## Slide 2: Parametry videa
Rozlišení: analogové – udávané v řádcích
digitální – udávané v pixelech
Frekvence snímků: počet snímků za vteřinu (nejčastěji 24 FPS)
Poměr stran: popisuje poměr ploch (dnes standartně 16:9)
Datový tok: množství dat které je přeneseno za jednotku času (Mbit/s)
Prokládání: prokládané – snímek rozdělen na dva půlsnímky, první obsahuje liché, druhý pak jen sudé řádky
progresivní - neobsahuje půlsnímky

## Slide 3: Formáty videa
576x240 VHS Formát
720x576 DVD Formát
1024x720 HD DVD 4:3
1280x720 – 720p, HD 16:9
1920x1080 – 1080p, Full HD 16:9
3840x2160 – 2160p, 4K 16:9

## Slide 4: Kódování Signálu pro TV vysílání
PAL = Phase Alternating Line
  Rozlišení 576 horizontálních řádků při 25 FPS
NTSC = National Television System Committee
  Rozlišení 480 horizontálních řádků při 30 FPS
Secam = Séquentiel couleur à mémoire
  Rozlišení 480 horizontálních řádků při 25 FPS

## Slide 5: Video kodek
Zkratko pro kodér a dekodér
Kóduje a dekóduje video do/z určitého formátu
Účele je zmenšení objemu dat
Dělí se na: bezeztrátové kodeky (HuffYUV, Lagarith)
ztrátové kodeky (DivX, Xvid, Quick Time)

## Slide 6: média
VHS – obraz je nahráván na pásku. Rozlišení 576x240, ale později lepší.
Laserdisc – první optický formát
MiniDV – DVD kvalita, pro přesun na PC nutnost FireWire
MiniDVD – přímé vypalování videozáznamu
CD – 80 minut videa, MPEG-1 komprese, velikost 700MB
DVD – 120 minut videa, MPEG-2 komprese, nejčastěji 4,7GB

## Slide 7: Média
HD DVD – komprese: VC-1, MPEG-4, MPEG-2; 15GB a 30GB
Blu-Ray Disc – komprese MPEG-2, MPEG-4, VC-1; 25GB, 50GB, 100GB a 128GB
HDD – Nejlepší poměr cena/velikost, energeticky náročné, náchylné na otřesy
Flash paměti – malá spotřeba energie, vysoké rozlišení, nenáchylné na otřesy

## Slide 8: Formáty - kontejnery
AVI – nejstarší formát pro PC, dnes velice rozšířen, max. velikost 4 GB
MKV – volně šiřitelný, umožňuje nést uvnitř jakákoliv data, nevhodné pro editaci, nejlepší kódovací algoritmus)
MOV – vylepšené AVI, primárně pro Apple Macintosh, používán ve fotoaparátech a mobilních telefonech
MP4 – modernější a vylepšená alternativa AVI
WMV
OGG
RM – RealMedia
VOB – DVD

## Slide 9: Software pro střih videa
Adobe Premiere – profesionální software (velké množství nástrojů, efektů, filtrů)
Sony Vegas – alternativa Adobe Premiere
Pannacle studio – přehledný a poměrně jednoduchý
Microsoft Movie Maker – jednoduchý, málo efektů