## Slide 1: Video
Tomáš Řezníček, Matyáš Sapík

## Slide 2: Video normy
Nejsou informace
NTSC
PAL nebo PAL/SECAM
SECAM

## Slide 3: Video normy
NTSC (National Television Standards Committee)
  standard kódování analogového televizního signálu, který vznikl v USA a je používán v převážné většině Amerického kontinentu, v Japonsku, Jižní Koreji a na Filipínách.
SECAM (Sequential Color and Memory)
  byl první evropský systém barevné televize, tehdy analogové, vyvinutý roku 1956 ve Francii týmem odborníků, který vedl Henri de France
PAL (Phase Alternating Line)
  standard kódování barevného signálu pro analogové televizní vysílání zavedený v roce 1963 ve Velké Británii a 1967 v Německu.

## Slide 4: Formáty
Mezi nejpoužívanější formáty patří:
  AVI
  MOV
  MPEG
  MP4
  MKV
  WMV

## Slide 5: Formáty
.AVI (Audio Video Interleave)
  Vytvořen Microsoftem v roce 1992
  Nejrozšířenější formát
  Nejstarší formát pro počítače
  Při formátování NTFS není omezena velikost
  Na začátku maximální rozlišení 160 x 120

## Slide 6: Formáty
.MOV
  Vytvořeno společností Apple v roce 1991
  Kompatibilní s platformami Macintosh a Windows
  Vylepšené AVI

## Slide 7: Formáty
MPEG(Moving Picture Experts Group)
  Ztrátová komprese
  MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
  Není závislý na platformě

## Slide 8: Kvalita obrazu
Rozlišení
  Počet pixelů (u analogového obrazu počet řádků), který může být zobrazen na obrazovce
Frame rate
  Počet snímků za sekundu, nejčastěji 25, 30, nebo 60 FPS
Datový tok
  Množství digitálních dat přenesené za určitou časovou jednotku, většinou Mbit/s

## Slide 9: Rozlišení
4K
  3840 x 2160 pixelů, 16:9
QHD
  2560 x 1440, 16:9
Full HD
  1920 x 1080 pixelů, 16:9
HD
  1280 x 720 pixelů, 16:9
HD DVD
  1024 x 720, 4:3

## Slide 10: Média
VHS (Video Home System)
  1976, firma JVC
  Obraz se nahrává na pásku
  Nejčastěji 240 minut s rozlišením 576x240 a frekvencí 50Hz
VCD (Video Compact Disc)
  1982, firmy Philips a Sony
  Komprese MPEG-1
  80 minut záznamu, velikost 700MB, rozlišení 352 x 240

## Slide 11: Média
DVD (Digital Video Disc)
  1996, firmy Sony, Panasonic, Philips, Toshiba
  Komprese pomocí MPEG-2
  Rozlišení 720x480, velikost 4,7GB nebo 8,5GB
HD DVD (High Definition Digital Versatile Disc)
  2006, firma Toshiba
  Komprese H.262 (MPEG-2)
  1080p, velikost 15GB a 30GB

## Slide 12: Média
BLU-RAY DISC
  2006, firma Sony
  Komprese H.262 nebo H.264(MPEG-4)
  1080p ,velikost 25GB a 50GB

## Slide 13: Kodeky
je počítačový program nebo hardwarové zařízení, které kóduje a dekóduje video do/z určitého formátu, zpravidla za účelem zmenšení objemu dat
Takový video proud se pak běžně ukládá do tzv. multimediálního kontejneru, který umožňuje kombinovat různé multimediální datové proudy (audio, video, titulky) do jednoho souboru.
Kodeky se dají rozdělit několika způsoby. Základním je dělení na bezeztrátové a ztrátové.
Bezeztrátové:
Huffyuv
FFV1
Lagarith
LCL
Ztrátové:
DivX
Xvid
FFmpeg(MPEG-4)
Nerodigital

## Slide 14: Kodeky
Huffyuv
  Ke kompresi videa využívá tento kodek Huffmanova kódování, které je založeno na různé četnosti znaků
  jeho výhodou je rychlá komprese i dekomprese, menší paměťové nároky a volné (nezpoplatněné) používání
  Nevýhodou je především nízký kompresní poměr (v nejlepších případech jde přibližně o 1:2,5)

## Slide 15: Kodeky
DivX
  Kodek DivX používá standardní kompresi MPEG-4 ASP, nikoli vlastní formát videa, je tudíž kompatibilní s ostatními MPEG-4 ASP kodeky.
  První verze kodeku DivX byla verze 4.0, ta byla původně vytvářena pod hlavičkou Project Mayo jako open source projekt OpenDivX, který byl odpovědí na tehdy populární kodek „DivX ;-) 3.11 Alpha“, což byl nelegálně upravený MPEG-4 kodek Microsoftu
  Verzi 6 firma vypustila v polovině roku 2005. Byla distribuována ve dvou verzích – Play Bundle a Create Bundle
  Od verze 7 kodek DivX podporuje i kompresi videa H.264

## Slide 16: Kamery
Mini DV
  Záznam na magnetickou pásku
  Bez komprese
Mini DVD
  Přímé vypalování na mini DVD disk
  Krátká doba záznamu

## Slide 17: Kamery
HDD
  Dlouhá doba záznamu
  Náchylnost k poškození v důsledku otřesů a nárazů
  Energeticky náročné
Paměťové karty
  Pomalý zápis pro plynulé video vysoké kvality -> nižší kvalita
  Energeticky méně náročné

## Slide 18: Střih
Lineární
  Filmová páska - nelze vrátit změny (zastaralé)
Nelineární
  Pomocí PC (modernější)

## Slide 19: Používaný sw
Placené
  Adobe Premiere
  Adobe After Effect
  Sony Vegas
Neplacené
  Movie Maker
  Davinci Resolve
  Pinnacle Studio

## Slide 20: Zdroje
W-Video
Wikipedie
Digital citizen
Soubory
Tech times