## Slide 1: Video
Ivan Atanasčev a Michal Žatečka

## Slide 2: Co je to video?
technologie pro zaznamenávání, kopírování, přehrávání, vysílání a zobrazování pohyblivého obrazu
Vlastnosti:
  Rozlišení
  Snímková frekvence
  Datový tok

## Slide 3: Digital vs Analog

## Slide 4: Digital vs Analog
Digital
  pro čistý příjem stačí i špatný signál (v analogové formě nepoužitelný)
  na jedné frekvenci se přenáší více programů zároveň

## Slide 5: Digital vs Analog
Analog
  kvalita obrazu závisí na příjmových podmínkách, snadno dochází k odrazům (duchům) a k rušení vzdálenými vysílači
  signál nelze kódovat a nelze souběžně přenášet další signály
  každý program má svou frekvenci

## Slide 6: Video Normy
NTSC – 480 řádků
SECAM – 576 řádků
PAL – 576 řádků
HDTV – 720p/1080p/1080i

## Slide 7: Media
Magnetická média
  VHS
Elektronická média
  Paměťové karty
Optická média
  Laserdisc
  DVD
  HD DVD
  Blu-ray

## Slide 8: Rozlišení
Určuje počet bodů videa (pixelů) v horizontálním a vertikálním směru
Digitální (v pixelech) nebo analogové (v horizontálních řádcích)

## Slide 9: Aspect ratio
U některých formátů je dán poměrem horizontálního a vertikálního rozlišení
4:3 16:9

## Slide 10: Snímková frekvence (Frame rate)
Udává se v fps (frame per second)
Filmy – 25 fps / 29,97 fps
https://www.testufo.com

## Slide 11: Datový tok (Bitrate)
obvykle v jednotkách kbps (kilobitů za sekundu)
Rozlišujeme CBR (konstantní bitrate) a VBR (proměnlivý bitrate)

## Slide 12: Datový tok (Bitrate)

## Slide 13: Kontejnery
Způsob, jakým jsou všechna data (obraz, zvuk, titulky…) svázána dohromady

## Slide 14: Formáty
slouží k ukládání digitálních video dat na počítačovém systému
skoro vždy komprimované (kvůli velikosti)
AVI - .avi
MPEG - .mp4, .m4p, .mpg, …
Matroska - .mkv
Ogg Video - .ogv, .ogg
GIF - .gif
Windows Media Video - .wmv

## Slide 15: Komprese
Ztrátová / bezztrátová
Potřeba snížit velikost video souboru

## Slide 16: Ztrátová komprese
V rámci snímku (intraframe) – JPEG, či JPEG2000 komprese
Mezi snímky (interframe)

## Slide 17: Bezztrátová komprese
Zachování všech dat, ale úspornější metody ukládání
Je vhodná pro další úpravu videa
Většinou dosahuje kompresních poměrů okolo 1:2

## Slide 18: Kodeky
Počítačový program nebo hardwarové zařízení, které kóduje a dekóduje video do/z určitého formátu, zpravidla za účelem zmenšení objemu dat.
Bezeztrátové
  vhodné pro následné zpracování videa
  Snížení velikosti nekomprimovaného videa bez znatelné degradace obrazu
Ztrátové
  Ideální pro finální kompresi
  Snaha o co největší kompresi

## Slide 19: Software
Software pro střih a další editaci videa:
  Adobe Premiere
  Sony Vegas
  Windows Movie Maker
  DaVinci Resolve
  Final Cut Pro X
Přehrávače:
  VLC media player
  Windows media player
  Miro
  QuickTime media player

## Slide 20: Zdroje
https://cs.wikipedia.org/wiki/Video
http://home.pf.jcu.cz/~pepe/gra/Studijni_materialy/04_video.pdf
http://www.w-video.cz/digitalizace-skenovani/videoformaty/videonormy.html

## Slide 21: Děkujeme za pozornost