## Slide 1
VIDEO
Lukáš Hekrdla, Radim Grepl

## Slide 2
NORMY VIDEA

## Slide 3
National Television Standards Committee
používá v Severní a Jižní Americe a v Japonsku
Obraz se zde skládá z 525 řádků
60 půlsnímků za sekundu (29,97 prokládaných snímků)
obrazový signál je rozdělen na jasovou složku a dva rozdílové signály barvy a jasu (YIQ model)
NTSC

## Slide 4
Sequential Couleur Avec Memoire
Kdysi se u nás používal, dnes ve Francii a Rusku
Obraz se skládá z 625 řádků
50 půlsnímků za sekundu (25 prokládaných snímků)
Obrazový signál je rozdělen na jasovou složku a rozdílové barvonosné signály (YCBCR model)
SECAM

## Slide 5
Phase Alternative Line
je používán v naší zemi
Obraz je tvořen 625 řádky
50 půlsnímků za sekundu (25 prokládaných snímků)
obrazový signál je rozdělen na jasovou složku a dva rozdílové signály barvy a jasu (YUV model)
PAL

## Slide 6
Výrazně vyšší rozlišení, než jaké umožňují tradiční formáty (PAL, SECAM, NTSC)
Počet řádků: 720 nebo 1080
Prokládání: i jako interlaced (prokládané řádkování) nebo p jako progressive (neprokládané řádkování)
Počet snímků za sekundu: 23,976; 24; 25; 30; 50 nebo 60
Např. 1080p50 – neprokládaný obraz, 50 snímků za sekundu, 1920x1080
MPEG-4/H.264
HDTV

## Slide 8
Na kvalitu obrazu má vliv především rozlišení, FPS, datový tok, kompresní poměr
Rozlišení obrazu
  Udává kolik pixelů tvoří snímek na šířku a na výšku
Počet snímků za sekundu (FPS)
  Udává počet snímků za sekundu, nebo-li kolikrát za sekundu se obraz změní
Datový tok
  Množství dat přenesených za sekundu
  Jednotky – kbps, Mbps
KVALITA OBRAZU

## Slide 9
„Obálka“ pro zvuk, video, titulky a další informace
Tvoří multimediální soubor
KONTEJNERY

## Slide 10
Přípona *.avi
Společnost Microsoft, od 1992
Široká podpora
Malá komprese
Nelze přehrát, pokud není soubor celý
Špatná synchronizace zvuku a videa
AVI (Audio Video Inteleave)

## Slide 11
Přípona *.mkv
Otevřený formát, od 2002
Základ – jazyk XML
V jediném souboru kromě zvuku a videa může být i menu, kapitoly či několik verzí titulků
Přehledná vnitřní struktura
Malá podpora SW pro editaci
Matroska

## Slide 12
Přípona *.flv
Adobe
Flash video
Primárně k přehrávání animací na internetu
FLV

## Slide 13
*.mov nebo *.qt
Společnost Apple, 1991
Mimo video a zvuku obsahuje flashovou animaci
Základem pro kontejner MP4
MOV

## Slide 14
MPEG-PS
*.mpg či *.mpeg
1992
DVD-Video a HD DVD
MPEG-TS
1996
Určen k přenosu po sítích
Televizní vysílání
MPEG-PS, MPEG-TS

## Slide 15
Základem je mov
Může obsahovat menu, titulky a navíc 3D objekty
Používá MPEG-1(2, 4)
MP4

## Slide 16
Protože datový tok nekomprimovaného HD videa je kolem 1,1 Gbps, je nutná komprese
Komprimujeme každý rámec na zlomkovou velikost
CF – kompresní faktor
Výsledný datový tok = rozlišení * barevná hloubka * fps / CF
KOMPRESE

## Slide 17
Pro Video CD
Kvalitní VHS (352x255px) 1,5 Mb/s
Pouze progresivní záznam
MPEG-1

## Slide 18
Rozšířeno o interlacing pro TV signál
Zvýšena kvalita
Až 1920x1080 při 30 fps nebo 1280x720 při 60 fps
Datový tok až 15 Mb/s
SVCD, DVD, HD DVD, BD, digitální TV
VBR
MPEG-2

## Slide 19
Původně pro HDTV, ale nevyužívá se, protože dostačuje MPEG-2
MPEG-3

## Slide 20
Nízký datový tok
Vysoké FPS
Velký význam pro internetové přenosy
MPEG-4 Part 2

## Slide 21
Výkonnější o 50 % než MPEG-2 a MPEG-4 Part 2 při stejné kvalitě obrazu
Pro mnoho aplikací s vysokém i nízkém rozlišení
Pro mnoho druhů médií
Nutný velmi výkonný HW
Nevhodný pro živé vysílání
MPEG-4 Part 10/H.264

## Slide 22
VHS
CD
DVD
HD DVD
BLU RAY
MÉDIA

## Slide 23
Komprese MPEG-2 (až 133 minut)
Datový tok – max. 9,8 Mb/s
Formát 4:3 a 16:9
Až 8 zvukových stop
Až 32 titulků
Menu, submenu, rozdělení filmu do kapitol
Titulky jako průsvitné obrázky
Zvuk 5.1 (Dolby, DTS)
DVD

## Slide 24
H.262/MPEG-2, H.264/MPEG-4 Part 10
25GB, 50GB DL
Full HD
HD
Až 40 Mb/s
BLU RAY

## Slide 25
Je technické optické zařízení, jehož prostřednictvím je možno zachytit obrazy pro kinematografii, televizi apod.
Jde vlastně o speciální fotoaparát, upravený pro kontinuální fotografování a zachycení zvuku
Záznam se dříve ukládal analogově na pásku, poté digitálně na pásku, dnes se však setkáme se záznamem na paměťové karty nebo pevné disky, případně některé kamery nabídnou přenos např. pomocí Wi-Fi přímo do počítače
3D, 4k
KAMERY

## Slide 26
Lineární
  Je destruktivní proces, střih probíhá pomocí stříhání a lepení filmové pásky
Nelineární
  U digitálního videa, tak jak ho známe dnes můžeme využít velkou výhodu nelineárního střihu. Editor neovlivňuje filmové soubory, ale pouze na ně odkazuje. Samotný editor pouze zobrazuje, jak by vypadal výsledek, pokud bychom video skutečně stříhali
STŘIH VIDEA

## Slide 27
Pinnacle studio
Sony Vegas
Adobe Premiere
Adobe After Effects
Final Cut
POUŽÍVANÝ SW