## Slide 1: ZVUK
Vytvořili: Pavel Líbal a Martin Klaus

## Slide 2: CO JE ZVUK
Zvuk je mechanické vlnění pružného prostředí , které je slyšitelné lidským sluchem.
Jako vlnění se označuje šíření kmitů prostorem, neboli postupné předávání energie kmitání mezi sousedními částicemi. Kmitání je periodické.

## Slide 3: SLYŠITELNOST
Člověk je schopen vnímat zvuk v intervalu přibližně 16 Hz až 20 000 Hz.
Frekvenci nižší než 16 Hz má infrazvuk, slyší jej např. sloni.
Frekvenci vyšší než 20 kHz má ultrazvuk, který mohou vnímat např. psi, delfíni nebo netopýři.

## Slide 4: VLASTNOSTI
Barva zvuku
Hlasitost(intenzita) zvuku
Výška zvuku

## Slide 5: Barva ZVUKU
Zvuky se i při stejné výšce tónu mohou lišit odlišným zabarvením.
Barva zvuku je určena počtem vyšších harmonických tónů ve složeném tónu a jejich amplitudami.
Sluchem podle barvy zvuku rozeznáváme hudební nástroje a hlasy lidí.

## Slide 6: Intenzita zvuku
Hlasitost zvuku je subjektivní veličina. Je závislá na velikosti akustického tlaku, kterým zvukové vlnění působí na sluch.
Dynamika lidského sluchu - od prahu slyšení po práh bolesti - je 120 až 125 dB. Při vysokých intenzitách může dojít k poškození sluchu.

## Slide 7: Výška zvuku
Výška zvuku je dána jeho frekvencí, čím vyšší je frekvence, tím je vyšší výška.
U jednoduchých tónů s harmonickým průběhem určuje jejich frekvence absolutní výšku tónu.
Absolutní výška tónu se měří přístroji pro měření zvukových frekvencí, za obvyklých podmínek ji nelze určit sluchem.

## Slide 8: Samplování
Samplování (vzorkování) je práce se zvukovými vzorky – samply. Jedná se o převzetí zvuku nebo části zvukové nahrávky, vzorku, a její znovuvyužití pro hudební nástroj nebo součásti jiné nahrávky.
Tuto činnost většinou provádí sampler - hudební nástroj realizovaný jako hardware nebo počítačový program. Práci se samply umožňují také specializované hudební programy.

## Slide 9: šum
16-bitů = 96,32 dB
24-bitů = 144 dB
Větší hodnoty nemá smysl používat. Obsahuje všechny frekvence a snižuje kvalitu užitečného signálu.

## Slide 10: Digitalizace
Analogový zvukový signál je přiveden do takzvaného A/D převodníku, jenž je součástí zvukové karty a ten ho převede do digitální podoby.
Je samozřejmé, že existuje mnoho způsobů takovéhoto převodu, a že výsledná kvalita bude záviset právě na použitém způsobu, neboli na rozlišení převodníku.
Důležité jsou dva faktory vzorkovací kmitočet(rychlost vzorkování) a bitová hloubka(číselné vyjádření okamžité zvukové hladiny).

## Slide 11: Komprese zvuku
Ke kompresi zvuku se používají tzv. audio kodeky, což jsou kódovací a dekódovací programy, které určují způsob zpracování a uložení zvukových informací na datový nosič a velikost komprese dat.
Kodek je nutný k záznamu i přehrávání zvuku.
Některé kodeky jsou chráněny licencí a nemohou být volně používány.

## Slide 12: Zvukové formáty
WAV – základní zvukový formát
– v tomto formátu jsou uloženy skladby na hudebních
MP3 – komprimovaný a ztrátový
– malá velikost
WMA – mírně překonává MP3, slouží jako jeho náhrada
– vyvinuto firmou Microsoft
FLAC – vysoká kvalita, bezeztrátová komprese
– větší velikost

## Slide 13: SW pro úpravu zvuku
FL Studio
Audacity
Goldwave
Sound Forge