## Slide 1: Zvuk
Kan Jovalík, Dominik Volavka

## Slide 2: Zvuk
mechanické podélné vlnění vzduchu
výška - frekvence
hlasitost - amplituda signálu
barva

## Slide 3: Frekvence
výška zvuku
slyšitelné frekvence ~20 Hz - 20 000 Hz
< 20 Hz - infrazvuk
> 20 kHz - ultrazvuk

## Slide 4: Intenzita zvuku
energie zvukového vlnění
jednotka W/m2
Slyšitelné hodnoty od 10–12 W/m2 do 1 W/m2
P je výkon zvukového vlnění
S je obsah plochy, kterou vlnění prochází
nepraktická veličina

## Slide 5: Hladina intenzity zvuku
Jde o logaritmus o základu 10.https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/56b4f2c693bdd2f9ce98abaa1dcd7b83b2454bb7
logaritmická jednotka dB
10–12 W/m2 (práh slyšitelnosti) odpovídá I0
10 W/m2 odpovídá 130 dB

## Slide 6: Vzorkování (samplování) zvuku
převod analogového signálu na digitální záznam
vzorkovací frekvence - počet hodnot odečtených z analogové křivky za sekundu
vzorkovací frekvence musí být oproti nejvyšší původní frekvenci dvojnásobná
běžné vzorkovací frekvence :
    44,1 kHz - max. zaznamenaná frekvence 22,05 kHz
    48 kHz
    96 kHz
    192 kHz

## Slide 8: Odstup od šumu
udává poměr maximální amplitudy (výchilky) a šumu
udává se v dB
s vyšší bitovou hloubkou při vzorkování se šum snižuje
  16 bitů - 96,32 dB - 65 536× tišší šum
  24 bitů - 144 bD - 16 777 216× tišší šum

## Slide 9: Parametry zvukových souborů
kompresní poměr
velikost souboru
formát
počet stop
datový tok - závisí na datové hloubce, vzorkovací frekvenci, počtu stop a kompresi

## Slide 10: Formáty souborů
Nekomprimované
  WAV
  AIF, RIFF
Komprimované
  Bezztrátové
    FLAC
  Ztrátové
    ATRAC
    MP3
    OGG

## Slide 11: MPEG 1 - Layer 3
zkráceně MP3
ztrátová komprese využívající maskování
maskování - vypouští frekvence, které nejsou člověkem běžně slyšitelné
dobrý kompresní poměr ~10
charakteristické datové toky:
  320 kb/s
  256 kb/s
  192 kb/s
  128 kb/s

## Slide 12: WAV
nekomprimovaný formát
typicky používaný pro audio CD

## Slide 13: FLAC
otevřený formát
bezztrátová komprese
zmenší velikost WAVu zhruba na 65%

## Slide 14: Zvukové stopy
Mono - jediná zvuková stopa
Stereo - běžně používáno pro hudbu
2:1 - samostatná stopa pro basy
Kvadro - 4 zvukové stopy, např. pro nahrávání orchestrů
5:1
7:1

## Slide 15: Software pro úpravu zvuku
Sound Forge - Sony
Adobe Audition
WaweLab
FL Studio
Audacity - jednoduchý freeware

## Slide 16: Konec Konec
Děkujeme za pozornost
ukázka zvuku: