## Slide 1: Zvuk
Matěj Lepeška, Michal Blažek

## Slide 2: Fyzikální definice
Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí
Frekvence, které je člověk schopen vnímat, jsou individuální a leží v intervalu přibližně 16 Hz až 20 000 Hz
Infrazvuk pro frekvenci pod 16 Hz
Ultrazvuk pro frekvenci nad 20 000 Hz

## Slide 3: Parametry zvuku
Výška = frekvence vlnění
Barva = počet frekvencí a poměr jejich hlasitostí ve zvuku
Intenzita (hlasitost) = amplituda vlnění

## Slide 4: Znázornění zvuku

## Slide 5: Tón
Harmonický zvuk
Pravidelně se opakující perioda se skoro stejnou frekvencí
Vlastnosti
  Výška
  Délka
  Síla
  Barva

## Slide 6: Odstup od šumu
S/N ratio (signal to noise)
Parametr audio zařízení udáván v decibelech
Kolikrát můžeme signál v plném rozsahu snížit, než se dostane na úroveň šumu

## Slide 7: Prostorová simulace
Zvukové systémy:
  Mono (má 1 stopu, a tudíž nerozeznáme směr, odkud zvuk přichází)
  Stereo (má 2 stopy, lze rozeznat prostor, odkud jde zvuk, zkreslený)
  2.1 (2 zvukové stopy a basy)
  5.1
  7.1
  7.2
  9.2

## Slide 8: Převodníky
A/D převodník
  Používá se pro převod analogového signálu na signál digitální
  Tudíž provádí samplování
  Umožní zpracování původně analogového signálu v počítačích
D/A převodník
  Používá se pro převod digitálního signálu na signál analogový
  Provádí rekonstrukci zvuku
  Umožní přehrát digitální zvuk z počítače na analogovém zařízení

## Slide 9: Samplování
Proces převodu analogového spojitého signálu na dvojkový, digitální
Vstupní signál se digitalizuje a periodicky se ukládá po okamžicích do paměti
2 kroky - vzorkovaní, kvantovaní
Vzorkovací frekvence je počet sejmutých vzorků za jednu vteřinu
Vzorkovací frekvence musí být minimálně 2x větší než původní frekvence
Kvantování blíže určuje hodnotu v jednotlivých bodech

## Slide 11: Rekonstrukce zvuku
Provádí se například, když pošleme zvuk z počítače do reproduktorů nebo jiného analogového výstupu
Zrekonstruovaný záznam nikdy není stejný jako původní analogový
Digitální záznam tedy není zcela spolehlivý

## Slide 14: Formáty
Nekomprimované
  WAV
  aif, rif
Komprimované
  MP3 (MPEG1 Layer3)
  FLAC
  AAC

## Slide 15: WAV
Nekomprimovaný formát
Používá se pro zpracovávání zvuku
Maximální velikost 4 GB
Využívá se hlavně u CD disků

## Slide 16: aif, rif
Nekomprimované formáty
Běžně používán pro ukládání standartního CD zvuku

## Slide 17: MPEG1 Layer3 – MP3
Ztrátový komprimovaný formát
Koncový formát
Nevhodný pro úpravy
Založen na maskování
Má po komprimaci horší barvu

## Slide 18: FLAC
Bezztrátový komprimovaný formát
Archivace zvukových záznamů

## Slide 19: AAC
Ztrátový komprimovaný formát
Vyvinut jako následovník formátu MP3
Jeden z nejpokročilejších formátů komprese zvuku

## Slide 20: Úpravy zvuku
Frekvenční
Amplitudová
Modulační
Kvalitativní
Efektová

## Slide 21: Programy pro úpravy zvuku
Audacity
Goldwave
Nero WaveEditor
Adobe Audition CC
Wave Editor

## Slide 22: Programy pro přehrávání zvuku
BSPlayer
VLC media player
Windows media player
SMPlayer
AIMP

## Slide 23: Zdroje
Sešit z APV
https://www.bigyzr.cz/shared/clanky/2893/ICT-Pripravy/ICT_2_Multimedia.pdf
https://slideplayer.cz/slide/2681819/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding
https://soubory.info/extension/aif
https://www.slovnikmidi.info/vyklad/285